Diesel Outboards, Specifications

|  | FH 4 | FH 6 | FH 9 na | FH 12 na |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Number of Cylinders | 1 |
| Engine Type | 4 - Stroke, Direct Injection (Technology of YANMAR/JAPAN) |
| Bore×Stroke mm (in) | 70×55 (2.76×2.17) | 78×62 (3.07×2.44) | 86×70 (3.39×2.76) | 88×72 (3.46×2.83) |
| Displacement ml (Cu in) | 211 (12.87) | 296 (18.06) | 406 (24.77) | 438 (26.72) |
| Rated Output kW (HP) | 3.1 (4.2) | 4.4 (6.0) | 7.4 (10) | 8.8 (12) |
| Rated Speed rpm | 3600 |
| Gear Reduction Ratio | 2.08 (13 : 27) | 2.15 (13 : 28) |
| Exhaust System | Through hub exhaust |
| Engine Lubrication | Trochoid Pump |
| Cooling System | Water Cooling |
| Starting System | M | E | M | E | M | E | M | E |
| Trim Positions | 6 |
| Fuel | 0 Diesel Oil (Summer) - 10 Diesel Oil (Winter) |
| Engine Oil | SAE 30 (Summer), SAE 10W - 30 (Winter) (Or above CC Level) |
| Gear Oil | Genuine Gear Oil or API GL5: SAE 80 - 90 |
|  | (Approx. 320 ml) | (Approx. 370 ml) |
| Fuel Tank Capacity L | 12 |
| Max. Fuel Waste L/h | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.5 |
| Transom Height mm (in) | 562 (22.1) |
| Overall Length mm (in) | 864 (33.3) | 900 (35.4) | 930 (36.6) | 960 (37.8) |
| Overall Width mm (in) | 390 (15.4) | 425 (16.7) | 455 (17.9) | 470 (18.5) |
| Overall Height mm (in) | 1215 (47.8) | 1270 (50.0) | 1320 (52.0) | 1350 (53.1) |
| Propeller Size (in) | 3x8,5“x7“ | 3×9.25″×7″ | 3×9.25″×8″ | 3×9.25″×9″ |
| Weight kg | 42 | 47 | 63 | 68 | 78 | 83 | 80 | 85 |
| Suitable boat weight kg | 1000 | 1500 | 2600 | 3200 |
| 20′ CC; sets | 52 | 48 | 48 | 48 |
| Min. order quantity | 2 | 2 | 30 | 30 |
| Delivery days | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 |

M: Manual starting       E: Electric starting

# Text boxes

Item

Model